## Slide 1: 计算机组成原理 课程设计
实验一：串行全加器设计

## Slide 2: 实验一：串行全加器设计
1、实验目的
  掌握运用Verilog HDL语言进行结构描述与建模的技巧和方法；
  掌握二进制全加器的原理与设计方法；
  学习使用Vivado工具软件的使用及仿真方法；

## Slide 3: 实验一：串行全加器设计
2、实验内容与原理
  设计一个1位二进制加法器
输入 |  |  | 输出 | 
Ai | Bi | Ci | Fi | Ci+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 4
2、实验内容与原理
  编程实现1位FA模块：要求使用Verilog语言，采用结构描述方式建模，即采用门级元件实现（根据逻辑表达式）。
实验一：串行全加器设计

## Slide 5: 实验一：串行全加器设计
2、实验内容与原理
  编程实现4位FA模块：例化本次实验所设计的FA模块，尝试编程实现4位串行进位加法器。即采用RTL级描述实现（根据逻辑表达式）。

## Slide 6: 实验一：串行全加器设计
2、实验内容与原理
  编程实现4位串行FA模块
FA2
S2
X2
Y2
Cin
FA0
S0
X0
Y0
Ci
Co
Ci
A
B
A
B
A
B
A
B
Co
Ci
Co
Ci
Co
Cout
S3
FA3
X3
Y3
F3
F2
F1
F0
FA1
S1
X1
Y1

## Slide 7: 实验一：串行全加器设计
3、思考与探索
  （1）观察经过逻辑综合后产生的电路原理图，和你使用门级描述时预期的电路一致吗？如果不一致，分析可能的原因。
  （2）尝试使用数据流描述方法实现该实验，并观察它所综合产生的电路，和结构建模所产生的电路有何不同？
  （3）谈谈你在实验中碰到了哪些问题？又是如何解决的？