## Slide 1: 计算机组成原理 课程设计
实验七 取指令与指令译码实验

## Slide 2: 实验七 取指令与指令译码实验
1、实验目的
  学习指令存储器的设计；
  掌握CPU取指令操作与指令译码的方法和过程；

## Slide 3: 实验七 取指令与指令译码实验
2、实验内容与原理
  设计一个指令存储器，只读，物理大小64×32位；
  设计PC及其自增电路；
    RISC-V地址32位，按字节编址；指令存储器：256×8位
    PC是32位，但是指令存储器地址只需8位；

## Slide 4: 实验七 取指令与指令译码实验
  指令存储器，只读，物理大小64×32位；
  PC及其自增电路；
    RISC-V地址32位，按字节编址；指令存储器：256×8位
    PC是32位，但是指令存储器地址只需6位；

## Slide 5: 实验七 取指令与指令译码实验
  对取出的Inst_code进行译码，要求译出R型指令中所有的字段，即fucn7, rs2, rs1, func3, rd, opcode

## Slide 6: 实验七 取指令与指令译码实验
在指令周期（即时钟周期）clk上跳沿，执行取指令操作，在clk下跳沿更新PC值。
复位信号rst：=1时，PC清零，即指定RISC-V CPU从0号主存开始执行程序。
生成只读的指令存储器时，使用Memory IP核，同实验五；

## Slide 7: 实验七 取指令与指令译码实验
3、实验要求
  在Vivado中使用Memory IP核生成一个Inst_ROM，当做指令存储器，并关联一个实验六所生成的*.coe文件。
  编程实现取指令模块，调用Inst_ROM指令存储器模块。

## Slide 8: 实验七 取指令与指令译码实验
3、实验要求
  编写一个取指与指令译码电路并测试。

## Slide 9: 实验七 取指令与指令译码实验
4、实验步骤
  在Xilinx ISE/Vivado中创建工程，编源码，然后编译、综合
  编写激励代码，观察仿真波形，直至验证正确

## Slide 10: 实验七 取指令与指令译码实验
5、思考与探索：
  （1）读取指令存储器的前16条指令代码记录到表中，分析取出的指令代码是否和指令存储器关联文件中的指令码一致？如果不一致，请分析原因。
  （2）说说你在实验中碰到了哪些问题，你是如何解决的？