## Slide 1: 计算机组成原理 课程设计
实验二 超前进位加法器设计

## Slide 2: 实验二 超前进位加法器设计
1、实验目的
  掌握运用Verilog HDL语言进行数据流描述与建模的技巧和方法；
  掌握模块调用与实例引用的方法；
  掌握超前进位加法器的原理与设计方法。

## Slide 3: 实验二 超前进位加法器设计
2、实验内容与原理
  要求基于实验一的FA模块，设计一个4位的二进制加法器，内部为超前进位逻辑。

## Slide 4: 实验二 超前进位加法器设计
2、实验内容与原理
  超前进位加法器

## Slide 5: 实验二 超前进位加法器设计
2、实验内容与原理
  4位二进制超前进位加法器

## Slide 6: 实验二 超前进位加法器设计
2、实验内容与原理
  超前进位加法器：引入了进位产生函数Gi和进位传递函数Pi

## Slide 7
2、实验内容与原理
  超前进位加法器：引入了进位产生函数Gi和进位传递函数Pi
G3 P3
A3B3
&
=1
A2B2
&
=1
A1B1
&
=1
A0B0
&
=1
G2 P2
G1 P1
G0 P0

## Slide 8
c0
G3 P3
G2 P2
G1 P1
G0 P0
C4
C3
C2
C1
≥1
≥1
&
&
&
≥1
&
&
&
&
≥1
&
&
&

## Slide 9: 实验二 超前进位加法器设计
2、实验内容与原理
  超前进位加法器的Verilog实现
    基于实验一已经实现的FA模块，在顶层模块调用4个FA模块实例
    4个FA实例的低位进位Ci：则可采用数据流描述方式根据逻辑表达式产生。

## Slide 10: 实验二 超前进位加法器设计
2、实验内容与原理
  超前进位加法器的Verilog实现
    模块调用时，要注意：输入输出信号的传递方法和信号类型。

## Slide 11: 实验二 超前进位加法器设计
3、实验要求
  使用数据流描述来实现4位超前进位的二进制加法器；
  课前任务：编程、仿真、验证，确保逻辑正确性；
  撰写实验报告。

## Slide 12: 实验二 超前进位加法器设计
4、实验步骤
  在 ISE/Vavido中创建工程，编码，然后编译、综合
  编写激励代码，观察仿真波形，直至正确

## Slide 13: 实验二 超前进位加法器设计
5、思考与探索
  （1）观察综合得到的电路图，分析它和你想要设计的电路有何不同。
  （2）尝试编程实现采用超前进位的8位二进制加法器模块。
  （3）对于位数较长的超前进位加法器，各位的进位逻辑表达式将非常可观，这时，通常采用二级逻辑方法实现，查找有关资料，尝试编程实现16位或32位的二级逻辑的超前进位加法器。
  （4）谈谈你在实验中碰到了哪些问题？又是如何解决的？