## Slide 1: 计算机组成原理 课程设计
实验八 实现R型指令的CPU设计实验

## Slide 2: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
1、实验目的
  掌握RISC-V R型指令的数据通路设计，掌握指令流和数据流的控制方法；
  掌握完整的单周期CPU顶层模块的设计方法；
  实现RISC-V R型指令的功能；

## Slide 3: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
2、实验内容与原理
  设计实现一个单周期CPU，实现10条R型指令；
    （1）建立R型指令的数据通路；
    （2）构造顶层模块，含部件：
      指令存储器（实验五）
      PC及自增电路
      寄存器堆模块（实验四）

## Slide 4: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
2、实验内容与原理
    （2）构造顶层模块，含部件：
      ALU模块（实验三）
      指令译码与控制单元：新增
        根据操作码和功能码，为数据通路上各部件发送控制信号（置位或复位）；

## Slide 5: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
（1）R型指令数据通路：

## Slide 6: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
（2）R型指令集：
 | 31 25 | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0 | 
 | funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode | 功 能
add | 0000000 | rs2 | rs1 | 000 | rd | 0110011 | rd=(rs1)+(rs2)
sub | 0100000 | rs2 | rs1 | 000 | rd | 0110011 | rd=(rs1)-(rs2)
sll | 0000000 | rs2 | rs1 | 001 | rd | 0110011 | rd=(rs1)<<(rs2)
slt | 0000000 | rs2 | rs1 | 010 | rd | 0110011 | (rs1<rs2)有符号
sltu | 0000000 | rs2 | rs1 | 011 | rd | 0110011 | (rs1<rs2)无符号
xor | 0000000 | rs2 | rs1 | 100 | rd | 0110011 | rd=(rs1)⊕(rs2)
srl | 0000000 | rs2 | rs1 | 101 | rd | 0110011 | rd=(rs1)>>(rs2)逻辑
sra | 0100000 | rs2 | rs1 | 101 | rd | 0110011 | rd=(rs1)>>(rs2)算术
or | 0000000 | rs2 | rs1 | 110 | rd | 0110011 | rd=(rs1)¦(rs2)
and | 0000000 | rs2 | rs1 | 111 | rd | 0110011 | rd=(rs1)&(rs2)

## Slide 7: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
由上表可知,R型指令的共同特征：
  操作码字段OP=0110011b
  指令的功能则由功能码字段func3和func7指出
  R型指令的操作数有3个
    两个源操作数在rs1和rs2字段所指定的寄存器中
    目的操作数是rd字段所指定的寄存器
汇编助记符中，紧跟指令符号右边的寄存器是目的寄存器，这和指令机器码的排列顺序有差异

## Slide 8: 实验八实现R型指令的CPU设计实验
（3）构造CPU顶层模块：
  ①新建一个工程；
  ②新建一个Veilog Module作为CPU顶层模块；
  ③拷贝各个模块的*.v文件到当前工程目录下；
  ④将各个*.v文件加到工程中来；
  ⑤对于指令存储器的*.xco，处理较复杂（可重新在工程中生成ROM的IP核）

## Slide 9: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
（3）构造CPU顶层模块：
  ⑥在顶层模块中，引用各个模块的实例；
    定义一组信号做为各个模块间的信号连接；
  ⑦在顶层模块中，编写有关指令译码和控制单元的程序；

## Slide 10: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
注意：
  寄存器模块：x0要始终置为0，且不允许写操作；
  指令译码：OP=0110011为R型指令，由func字段识别具体R型指令；
  控制信号赋值：依据指令译码，见下表

## Slide 11: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
指令译码与控制：OP=7‘b0110011,参见ALU实验
指令 | funct7 | funct3 | ALU_OP | 功 能
add | 0000000 | 000 | 0000 | rd=(rs1)+(rs2)
sub | 0100000 | 000 | 1000 | rd=(rs1)-(rs2)
sll | 0000000 | 001 | 0001 | rd=(rs1)<<(rs2)
slt | 0000000 | 010 | 0010 | (rs1<rs2)有符号
sltu | 0000000 | 011 | 0011 | (rs1<rs2)无符号
xor | 0000000 | 100 | 0100 | rd=(rs1)⊕(rs2)
srl | 0000000 | 101 | 0101 | rd=(rs1)>>(rs2)逻辑
sra | 0100000 | 101 | 1101 | rd=(rs1)>>(rs2)算术
or | 0000000 | 110 | 0110 | rd=(rs1)¦(rs2)
and | 0000000 | 111 | 0111 | rd=(rs1)&(rs2)

## Slide 12: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
时序设计
  时钟源为CPU的主频脉冲clk
  clk的上升沿，启动指令存储器依据PC读指令
  clk高电平持续期间，完成PC值的自增、指令译码、寄存器读操作，随后完成ALU运算
  clk的下降沿则完成目的寄存器的写入、PC值的更新和标志寄存器的更新
  时序实现时：
    指令存储器的clk是：clk
    PC寄存器的打入clk是：~clk
    寄存器堆的写入clk是：~clk

## Slide 13: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
指令对标志寄存器的影响
  传送类指令和跳转类指令不影响标志位
  有符号算术运算类指令（包括slt和算术移位指令）影响ZF和OF
  无符号算术运算类指令和逻辑运算类指令影响ZF，不影响OF
  条件转移类指令一般会使用标志位ZF

## Slide 14: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
标志寄存器的赋值
  算术运算类指令：影响标志位ZF和OF
  逻辑运算类指令：只影响标志位ZF
  存储器访问指令：不影响标志位
  无条件跳转指令：不影响标志位
  有条件分支指令：影响标志位ZF
影响→赋值
不影响→不赋值

## Slide 15: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
（4）指令测试
  实现的CPU能够支持10条R型指令子集吗？
  用10条R型指令编写一段程序，用于测试CPU的功能：

## Slide 16: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
测试程序：汇编
add t0,zero,sp #t0=0x7fffeffc
sltu t1,zero,t0 #t1 = 1
sll t0,t0,t1 #t0= 0xffffdff8
add t2,t1,t1 #t2 = 2
add t3,t2,t2 #t3 = 4
sll t4,t3,t1 #t4 = 8
sub t5, t4,t1 #t5= 7
slt t6,t0,t1 # t6 = 1
sltu a0,t0,t1 # a0 = 0
sll a1,t3,t2 #a1 = 0x10
sra a3,t0,a1 #a3= 0xffffffff
srl a4,t0,a1 #a4 = 0x0000ffff
sll a5,a4,a1 #a5 = 0xffff0000
or a6,a4,a5 #a6 = 0xffffffff
and a7,a4,a5 #a7 = 0
and s0,t0,a5 #s0= 0xffff0000
or s1,a4,a5 #s1 = 0xffffffff
xor s2,a4,a3 #s2 = 0xffff0000

## Slide 17: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
测试程序：机器指令编码
  002002b3, 00503333, 006292b3, 006303b3, 00738e33, 006e1eb3, 406e8f33, 0062afb3, 0062b533, 007e15b3, 40b2d6b3, 00b2d733, 00b717b3, 00f76833, 00f778b3, 00f2f433, 00f764b3, 00d74933
  ①将机器代码编辑成*.coe文件（格式化）；
②与指令存储器关联；
③重新生成ROM核：Regenerate Core操作

## Slide 18: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
3、实验要求
  在前期的基础上，编写一个CPU模块，能够实现10条指定的R型指令。（修改寄存器x2的初始化值为0x7fffeffc）
  编写一段测试10条R型指令的汇编程序，使用RISC-V汇编器RARS，将其翻译成二进制机器码，并通过关联文件初始化指令存储器。

## Slide 19: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
3、实验要求
  编写一个实验验证的顶层模块，用于验证实验。
  撰写实验报告。

## Slide 20: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
4、实验步骤
  在Xilinx中创建工程，然后综合；
  编写激励代码，通过仿真波形观察ALU的输出是否正确。

## Slide 21: 实验八 实现R型指令的CPU设计实验
5、思考与探索：
（1）说说你在实验中碰到了哪些问题，你是如何解决的？