## Slide 1: 计算机组成原理 课程设计
实验四 寄存器堆设计

## Slide 2: 实验四 寄存器堆设计
1、实验目的
  学习使用Verilog HDL语言进行时序电路的设计方法；
  掌握灵活运用Verilog HDL语言进行各种描述与建模的技巧和方法；
  学习寄存器堆的数据传送与读写工作原理，掌握寄存器堆的设计方法。

## Slide 3: 实验四 寄存器堆设计
2、实验内容与原理
  设计一个32×32位的寄存器堆（即含有32个寄存器，每个寄存器32位）
双端口读：2个读端口 单端口写：1个写端口

## Slide 4: 实验四 寄存器堆设计
读访问操作：无需时钟同步，只要给出寄存器地址，即可读出寄存器中的数据。
写访问操作：需要时钟同步，所有写入操作的输入信号必须在时钟边沿来临时，已经有效（Write_Reg=1、地址和数据） 。

## Slide 5: 实验四 寄存器堆设计
寄存器堆功能表
输入信号 |  |  |  |  | 输出信号 |  | 操作
R_Addr_A | R_Addr_B | Write_Reg | W_Addr | W_Data | R_Data_A | R_Data_B | 
寄存器号 | — | — | — | — | A口数据 | — | 读A口
— | 寄存器号 | — | — | — | — | B口数据 | 读B口
— | — | 1 | 寄存器号 | 写入数据 | — | — | 写操作

## Slide 6: 实验四 寄存器堆设计
寄存器堆逻辑结构图

## Slide 7: 实验四 寄存器堆设计
2. 实验内容与原理
  实验实现：
    寄存器堆：reg类型信号的数组
      reg [31:0] REG_Files[0:31];
    读操作：组合逻辑电路
      assign R_Data_A = REG_Files[R_Addr_A];
      assign R_Data_B = REG_Files[R_Addr_B];
    写操作：时序逻辑电路
      需要Reset信号：用于初始化寄存器（全部清零）
      需要clk信号：用于写入寄存器

## Slide 8: 实验四 寄存器堆设计
always @(posedge Clk or posedge Reset)
begin
if(Reset) //高电平有效，=1则初始化
……//初始化32个寄存器
else
begin
if (Write_Reg)
……//写入寄存器;
end
end

## Slide 9: 实验四 寄存器堆设计
3、实验要求
  编程实现基本的RISC-V寄存器堆模块，并通过仿真验证；

## Slide 10: 实验四 寄存器堆设计
4、实验步骤
  在Xilinx Vivado中创建工程，编码，然后编译、综合
  编写激励代码，观察仿真波形，直至验证正确

## Slide 11: 实验四 寄存器堆设计
5、思考与探索：必做（1）和（2）
  （1）选择8个寄存器执行读写操作，将实验结果记录到表中，结果是否符合预期；如果不符，分析原因。
  （3）谈谈实验中读操作和写操作在时序上有何区别？反映到电路实现上，又有何不同？

## Slide 12: 实验四 寄存器堆设计
  （2）利用实验三ALU模块和本实验的寄存器堆模块，编写一个顶层模块，完成Ri(op)Rj → Rk的操作（即2个寄存器数据做某种运算，结果送回第3个寄存器中）运算功能(op)由ALU模块中的ALU_OP信号指定。
  仿真时，先给寄存器写一些数据，然后读出由ALU运算观察结果。
4