## Slide 1: 第0章-5 位运算

## Slide 2: 目 录
1
2
3
应用举例
位运算简介
移位运算

## Slide 3: 1 位运算
一．引言
位运算是指按二进制位进行的运算。C语言提供了6个位操作运算符。这些运算符只能用于整型操作数。

## Slide 4: 1 位运算
(1) 按位与运算“&”（位乘法）
运算规则：当参加运算的两个二进制位皆为1时,结果为1,否则为0。
例如：4&5,结果为4。
00000100 x=4
& 00000101 y=5
00000100 4
#include <stdio.h>
main()
{
int x=4;
int y =5;
printf("x&y=%d\n",x&y);
}

## Slide 5
1 位运算
(2)按位或运算“|”
运算规则：两个二进制位有一个为1，则结果即为1，两个皆为0,结果才为0。
例如：将八进制数21与八进制数70进行按位或,结果为八进制数71。
00 010 001 x
| 00 111 000 y
00 111 001
#include <stdio.h>
main()
{
int x=021;
int y =070;
printf("x|y=%o\n",x|y);
}

## Slide 6: 1 位运算
（3）按位异或运算“^”
运算规则：参加运算的两个二进制位不同则为1，相同,则结果为0。
例如：071^052,结果为023。
00111001 x
^ 00101010 y
00010011 结果

## Slide 7
#include <stdio.h>
main()
{
char a,b;
a=4|3;
b=4&3;
printf("%d,%d\n",a,b);
}这段程序执行结果为：
7，0
43，0
0，7
1，1
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 8
以下程序的结果是__________。
main()
{
  int a=34,b=66；
  printf(“％c＼n”,a|b)；
}
66
98
b
B
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 9: 位运算作用
运算符 | 0 | 1
& | 置0 1010&0000 =0000 | 不变 1010&1111 =1010
^ | 不变 1010^0000 =1010 | 取反 1010^1111 =0101
¦ | 不变 1010¦0000 =1010 | 置1 1010^1111 =1111

## Slide 10: 1 位运算
（4）按位取反运算“~”(单目运算符)
是对二进制数按位取反(即1变为0,0变为1)。该运算符的优先级比算术运算符、逻辑运算符和其它运算符都高。例如,计算~x|y时,应先求~x,再将所得结果与y进行|运算。
例如：x为025,即(00 010 101)2,对00010101按位取反后得:
11 101 010,即~x为0352。

## Slide 11
#include <stdio.h>
main()
{
int z=1;
printf("%d\n",1&(~z));
}这段程序执行结果为：
3
1
2
0
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 12
有定义语句：char c1=92,c2=92;,则以下表达式中值为零是：
c1^c2
~c2
c1&c2
c1|c2
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 13: 2 移位运算
移位运算符“<<”和“>>”是将一个数的各二进制位全部左移和右移若干位。
一般形式：
左移： 表达式1<<表达式2
右移： 表达式1>>表达式2
说明：表达式1为被移动的数,表达式2是所要移动的位数(应为非负整数) 。

## Slide 14: 2 移位运算
（1）左移运算符“<<”
用来将一个数的各二进制位左移若干位,移动的位数由表达式2 (必须非负) 指定,其右边空出的位用0填补,高位左移溢出则舍弃该高位 。
例如：将x的二进制数左移2位,右边空出的位补0,左边溢出的位舍弃。
若x=2, 即0000 0010,左移2位得0000 1000
若x=12,即0000 1100,左移2位得0011 0000 。

## Slide 15: 2 移位运算
（1）左移运算符“<<”
#include <stdio.h>
main()
{
int x=12;
printf("%d",x<<2);
}
注意：
左移1位相当于该数乘以2,左移2位相当于该数乘以22=4,12<<2=48,即乘4
(只适用于该数左移时被溢出舍弃的高位中不含1的情况)。

## Slide 16: 2 移位运算
（2）右移运算符“>>”
用来将一个数的各二进制位右移若干位,移动的位数由表达式2(必须非负)指定,移到右端的低位被舍弃。
对无符号数,高位补0。
对有符号数,
  一些机器用符号位填补(称算术移位)
  一些机器用0填补(称逻辑移位,也称简单移位)。

## Slide 17: 2 移位运算
（2）右移运算符“>>”
#include <stdio.h>
main ( )
{
short x=0x900a,y=0x600a;
printf("%hx,%hx\n",x>>2,y>>2);
}
//x=1001000000001010 y=0110000000001010
//1110 0100 0000 0010 y=0001 1000 0000 0010

## Slide 18
#include <stdio.h>
main()
{
char a,b,c;
a=0x3;b=a|0x8;c=b<<1;
printf("%d,%d\n",b,c);
}
-11,12
12 24
-6,-13
11 22
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 19
设有char a，b；（一个字节，a和b是变量）
若要通过a&b运算保留第2位和第8位(不变，右起为第1位)
屏蔽掉a中的其它位(置0）。
则b的二进制是 [填空1]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 20
#include <stdio.h>
main()
{
short a=0x9001;
printf("%hx\n",a<<1);输出结果为 [填空1]
printf("%hx\n",a>>1);输出结果为 [填空2]
}
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
2分